## Slide 1
資訊網路基礎
網路是怎麼運作的?
從你按下 Enter,到網頁出現的那幾秒鐘裡發生了什麼事
網路架構 ｜ TCP/IP 分層 ｜ IP 與 DNS ｜ 網頁傳輸 ｜ 有線無線
網際網路
分層協定
資料傳輸
無線連網
亞洲大學資訊發展處
Notes: 大家好,今天這堂課要談的是「基礎網路運作原理」。
我先問大家一個問題:你每天都在上網,但有沒有想過,當你在瀏覽器輸入一個網址、按下 Enter,到網頁真的出現在你眼前的那短短幾秒鐘裡,背後到底發生了什麼事?
資料是怎麼從世界另一端的伺服器,一路找到你這台電腦的?中間經過了多少設備、遵守了哪些規則?
這堂課不需要任何程式背景,我會用很多生活化的比喻,帶你把這個過程拆解開來。今天結束後,你會對「網路是怎麼運作的」有一個完整而清楚的圖像,包括網路架構、TCP/IP 分層、IP 與 DNS、網頁傳輸,還有有線無線的差別。

## Slide 2
這堂課要回答的問題
當你上網時,資料是怎麼從世界另一端來到你的螢幕上的?
01
網路長什麼樣子?
LAN、WAN、網際網路
什麼是網路
從區域網路到全球互聯
誰在提供網際網路服務
02
資料怎麼傳送?
TCP/IP 五層分層
為什麼要分層
五層各自負責什麼
IP 位址與 DNS
03
實際怎麼連線?
網頁、有線、無線
打開網頁的完整流程
乙太網路與 WiFi
訊號怎麼在線材中傳
基礎網路運作原理
2 / 24
Notes: 這頁是今天的課程地圖,我把整堂課拆成三大段,對應三個你可能會好奇的問題。
第一段「網路長什麼樣子」,我們從最基本的開始:什麼是網路?一棟樓裡的區域網路、跨城市的廣域網路,還有全球相連的網際網路,它們有什麼差別?是誰在提供我們上網的服務?
第二段「資料怎麼傳送」,這是整堂課的核心。我們會看 TCP/IP 這個全世界通用的五層架構,理解為什麼網路要「分層」,以及 IP 位址和 DNS 在裡面扮演什麼角色。
第三段「實際怎麼連線」,我們把理論落地,看你打開一個網頁的完整流程、乙太網路和 WiFi 的差別,還有訊號到底怎麼在線材裡跑。
跟著這三段走一遍,你就能把零散的網路名詞串成一個完整的故事。

## Slide 3
先從最基本的問題開始:什麼是網路?
網路 = 一群可以互相通訊的設備連在一起
一句話定義:網路就是「彼此可以互相通訊的一組設備連線」。只要兩台以上的設備能交換資料,就構成了一個網路。
網路上的設備分兩種角色
主機 (Host)
終端系統
你的電腦、手機、伺服器——真正產生或使用資料的設備,也叫「終端系統」。
連接設備
Connecting Device
路由器(連接不同網路)、交換器(連接同網路設備)——負責把資料轉送到對的地方。
基礎網路運作原理
3 / 24
Notes: 先從最基本的問題開始:什麼是網路?
其實定義很簡單——網路就是「一群可以互相通訊的設備連在一起」。只要有兩台以上的設備能交換資料,就構成了一個網路。你家裡的手機、筆電、智慧電視連上同一個 WiFi,那就是一個網路了。
網路上的設備分成兩種角色,這個區分很重要。
第一種是主機,英文叫 host,也叫「終端系統」。這是真正產生或使用資料的設備,像你的電腦、手機、或是提供服務的伺服器。
第二種是連接設備。它們本身不產生資料,而是負責把資料轉送到對的地方。最常見的兩種是路由器,負責連接「不同的網路」;還有交換器,負責連接「同一個網路裡的設備」。
你可以把主機想成要寄信和收信的人,連接設備就像郵局和郵差,負責把信送到對的地方。

## Slide 4
網路的三種規模:從一棟樓到全世界
範圍越來越大,但本質都是「設備互相通訊」
LAN 區域網路
Local Area Network
範圍小、通常私人擁有。一間辦公室、一棟建築、一個校園內的電腦連在一起。
例:學校電腦教室、你家的 WiFi
WAN 廣域網路
Wide Area Network
範圍大、沒有大小限制。負責把分散各地的網路連接起來。
例:電信業者的跨城市網路
互聯網路 / 網際網路
Internetwork / Internet
兩個以上的網路連起來,就是互聯網路。全球無數網路連起來,就是網際網路。
例:整個 Internet
基礎網路運作原理
4 / 24
Notes: 網路依照規模大小,可以分成三種,我用範圍從小到大來介紹。
最小的是 LAN,區域網路。它的範圍小,通常是私人擁有的,把一間辦公室、一棟建築、或一個校園裡的電腦連在一起。你家的 WiFi、學校的電腦教室,都是 LAN 的例子。
中間的是 WAN,廣域網路。它的範圍大,沒有大小限制,主要負責把分散在各地的網路連接起來。像電信業者橫跨好幾個城市的網路,就是 WAN。
最大的是互聯網路,或叫網際網路。這裡有個重要觀念:只要兩個以上的網路連起來,就叫互聯網路。而當全球無數個網路全部連起來,就成了我們講的「網際網路」,也就是 Internet。
所以你會發現,不管規模多大,本質上都是同一件事:設備互相通訊。差別只在於範圍和連接的層級。

## Slide 5
1 練習與複習
Q1. 下列關於「網路」的描述,何者正確?
A. 一定要超過十台設備才能叫網路
✓ B. 兩台以上設備能互相通訊就構成網路
C. 只有連上網際網路才算網路
D. 網路一定需要路由器才能成立
解析:網路的定義就是「一群可以互相通訊的設備連在一起」,只要兩台以上設備能交換資料就成立,不一定需要路由器或連上網際網路。
Q2. LAN、WAN 與網際網路最主要的差別在於?
A. 使用的網路線材料不同
✓ B. 涵蓋的範圍規模不同
C. 傳輸的資料類型不同
D. 是否需要付費
解析:LAN 範圍小(一棟樓/校園)、WAN 範圍大(跨城市)、網際網路是全球無數網路相連。本質都是設備互相通訊,差別在範圍規模與連接層級。
基礎網路運作原理
Notes: 練習與複習
1. 下列關於「網路」的描述,何者正確?
答案: B. 兩台以上設備能互相通訊就構成網路
解析:網路的定義就是「一群可以互相通訊的設備連在一起」,只要兩台以上設備能交換資料就成立,不一定需要路由器或連上網際網路。
2. LAN、WAN 與網際網路最主要的差別在於?
答案: B. 涵蓋的範圍規模不同
解析:LAN 範圍小(一棟樓/校園)、WAN 範圍大(跨城市)、網際網路是全球無數網路相連。本質都是設備互相通訊,差別在範圍規模與連接層級。

## Slide 6
網際網路是怎麼組成的?
它不是一個單一的網路,而是由大大小小的網路「層層相連」
骨幹網路 (Backbones)
最大、最頂層的網路,透過「對等點」彼此互連,構成網際網路的主幹道。
供應商網路 (Provider Networks)
規模較小的第二層,付費使用骨幹的服務,再把服務賣給下游。
客戶網路 (Customer Networks)
位於最邊緣,就是你我——付費取得上網服務的使用者。
ISP 是什麼? 骨幹和供應商網路就是「網際網路服務供應商」(ISP)。你家的中華電信、第四台網路,就是把你接上這個層層相連的大網路。
基礎網路運作原理
5 / 24
Notes: 既然網際網路是全球無數網路連起來的,那它到底是怎麼組成的?
關鍵觀念是:網際網路不是一個單一的大網路,而是由大大小小的網路「層層相連」而成的。我用三層來說明。
最頂層是骨幹網路,英文叫 backbones。這是最大、最核心的網路,它們透過「對等點」彼此互連,構成整個網際網路的主幹道,就像國道高速公路。
中間層是供應商網路。它們規模較小,付費使用骨幹的服務,再把網路服務轉賣給下游,像是省道、縣道。
最底層、也就是最邊緣的,是客戶網路。那就是你和我——我們付費取得上網服務的一般使用者。
那 ISP 是什麼?骨幹和供應商網路合起來就叫「網際網路服務供應商」,簡稱 ISP。你家的中華電信、有線電視業者,就是 ISP,負責把你接上這個層層相連的大網路。

## Slide 7
光有線還不夠:還需要「共同的規則」
就像兩個人要溝通,光有電話線不夠,還要講同一種語言
硬體 (Hardware)
實體的線材、網卡、路由器——讓訊號能真正傳遞的設備。
軟體 (Software)
控制資料怎麼送、怎麼收的程式邏輯。
協定 (Protocol):網路世界的共同語言
協定就是「為了順利通訊,傳送端、接收端和中間所有設備都必須遵守的規則」。
關鍵概念:簡單的通訊用一個協定就好;但複雜的通訊,要把任務「切割成好幾層」,每一層各自負責一件事,各有各的協定。這就是下一頁要談的「分層」。
基礎網路運作原理
6 / 24
Notes: 前面我們講了網路是設備用線連起來,但光有線其實還不夠。
我打個比方:兩個人要溝通,光有一條電話線是不夠的,他們還必須講同一種語言、遵守同樣的對話規則,才能真正聽懂彼此。網路也是一樣。
網路通訊需要三樣東西。硬體,就是實體的線材、網卡、路由器,讓訊號能真正傳遞。軟體,就是控制資料怎麼送、怎麼收的程式邏輯。
但最關鍵的、也最容易被忽略的,是第三樣:協定。
協定就是「為了順利通訊,傳送端、接收端、還有中間經過的所有設備,都必須共同遵守的規則」。它就像網路世界的共同語言。
這裡有個很重要的概念,也是整堂課的核心:如果是簡單的通訊,用一個協定就夠了;但複雜的通訊,我們要把任務「切割成好幾層」,每一層各自負責一件事、各有各的協定。這就是下一頁要談的「分層」。

## Slide 8
為什麼網路要「分層」?用寄信來理解
複雜的事情,拆成好幾個獨立的步驟,each層只管自己那一段
想像 Maria 要寄一封機密信給 Ann
第3層
寫信 / 讀信
Maria 寫下明文內容,Ann 收到後閱讀。兩邊處理的都是「明文信件」。
第2層
加密 / 解密
把信加密成密文再交寄,對方收到後解密。兩邊處理的都是「密文」。
第1層
寄送 / 接收
把信放進信封、透過郵差傳遞。兩邊處理的都是「一封實體信」。
兩個原則:① 每一層都能雙向處理(送與收) ② 通訊雙方的同一層,處理的東西必須完全相同
基礎網路運作原理
7 / 24
Notes: 為什麼網路要「分層」?這個概念有點抽象,我用寄一封機密信來幫大家理解。
想像 Maria 要寄一封機密信給 Ann。這個過程可以拆成三層,每一層只管自己那一段。
第三層是寫信和讀信。Maria 寫下信的內容,Ann 收到後閱讀。這一層兩邊處理的,都是「明文的信件內容」。
第二層是加密和解密。為了保密,信在寄出前要先加密成密文,對方收到後再解密。這一層兩邊處理的,都是「密文」。
第一層是寄送和接收。把信裝進信封、交給郵差實際傳遞。這一層兩邊處理的,都是「一封實體的信」。
這樣分層有什麼好處?每一層只要專心做好自己的事,不用管別層怎麼運作。Maria 寫信時不用管信怎麼加密,加密的人不用管信怎麼投遞。
分層要遵守兩個原則:第一,每一層都要能雙向處理,也就是既能送、也能收。第二,通訊雙方的「同一層」,處理的東西必須完全相同——兩邊的第三層都是明文,兩邊的第二層都是密文,兩邊的第一層都是一封信。

## Slide 9
2 練習與複習
Q1. 關於 ISP(網際網路服務供應商),下列何者正確?
A. 指最邊緣的一般使用者
✓ B. 由骨幹網路與供應商網路組成,提供上網服務
C. 只負責管理 DNS
D. 是一種網路線的規格
解析:骨幹網路與供應商網路合稱 ISP。網際網路是「骨幹→供應商→客戶」層層相連,ISP 負責把客戶(你我)接上這個大網路。
Q2. 網路為什麼要採用「協定分層」?
A. 為了讓網路速度更快
✓ B. 把複雜通訊拆成多層,每層只負責一件事
C. 為了節省網路線的成本
D. 為了讓駭客更難入侵
解析:分層就像寄機密信拆成寫信、加密、投遞三層,每層專心做好自己的事、不用管別層怎麼運作,讓複雜的通訊變得容易處理與維護。
基礎網路運作原理
Notes: 練習與複習
1. 關於 ISP(網際網路服務供應商),下列何者正確?
答案: B. 由骨幹網路與供應商網路組成,提供上網服務
解析:骨幹網路與供應商網路合稱 ISP。網際網路是「骨幹→供應商→客戶」層層相連,ISP 負責把客戶(你我)接上這個大網路。
2. 網路為什麼要採用「協定分層」?
答案: B. 把複雜通訊拆成多層,每層只負責一件事
解析:分層就像寄機密信拆成寫信、加密、投遞三層,每層專心做好自己的事、不用管別層怎麼運作,讓複雜的通訊變得容易處理與維護。