## Slide 1
資料鏈結層:在「相鄰設備」之間傳遞
上面三層管端點到端點,這一層管「下一站」怎麼走
把長途旅行想成一段一段的接力
你的電腦
交換器
路由器
路由器
交換器
目的主機
節點 (Node)
← 鏈結 (Link) →
關鍵概念
節點 (Node): 路徑上的每一站——你的電腦、中間的路由器、目的主機,都算節點。 鏈結 (Link): 兩個相鄰節點之間的那段網路連線。 訊框 (Frame): 這一層的資料單位。資料被裝進訊框,裡面有來源與目的的 MAC 位址(各 48 位元)、資料,還有檢查完整性的控制位元——就像信封上寫著寄件與收件地址。
基礎網路運作原理
18 / 24
Notes: 再往下一層:資料鏈結層。前面幾層管的都是「端點對端點」的通訊,但這一層不一樣,它管的是「節點對節點」,也就是相鄰設備之間怎麼傳遞。
我用「接力賽」來比喻。一段長途的資料旅行,其實是被拆成一段一段的接力完成的。
你看畫面上的這條路徑:從你的電腦出發,經過交換器、路由器、再到目的主機。我們把「路徑上的每一站」叫做節點,包括你的電腦、中間的路由器、目的主機,都算節點。而「兩個相鄰節點之間的那段連線」,叫做鏈結。
資料鏈結層的工作,就是負責讓資料在每一段「鏈結」上、從一個節點傳到下一個節點。它不管整段旅程,只管「下一站怎麼走」。
這一層的資料單位叫「訊框」。資料會被裝進訊框裡,訊框就像一個信封,上面寫著來源和目的的 MAC 位址,各佔 48 位元,還有要傳的資料,以及一些檢查資料完整性的控制位元。
所以你可以這樣記:上面三層在規劃整段旅程,鏈結層在處理「每一站到下一站」這個具體動作。

## Slide 2
有線區域網路:乙太網路的演進
從 1970 年代到現在,速度每一代成長十倍
10 Mbps
標準乙太網路
1980s
100 Mbps
快速乙太網路
1990s
1 Gbps
千兆乙太網路
2000s
10 Gbps
十千兆乙太網路
近年
每一代都盡量保持「訊框格式」與「定址方式」不變,只提升速度,確保新舊設備能相容。
基礎網路運作原理
19 / 24
Notes: 從這頁開始進入第三大段:實際的連線技術。先看有線的區域網路,最主流的就是乙太網路。
乙太網路從 1970 年代發展到現在,經歷了四個世代,有個很好記的規律:速度每一代成長十倍。
第一代,標準乙太網路,速度 10 Mbps,大約 1980 年代。 第二代,快速乙太網路,速度 100 Mbps,1990 年代。 第三代,千兆乙太網路,速度 1 Gbps,2000 年代。 第四代,十千兆乙太網路,速度 10 Gbps,近年。
你看畫面上的長條圖,一代比一代高,就是這個十倍成長的視覺呈現。
這裡有個重要的設計智慧:雖然每一代速度都大幅提升,但它們盡量保持「訊框格式」和「定址方式」不變,只去修改傳輸速率的部分。
為什麼要這樣?因為這樣能確保新舊設備可以相容。如果每升級一代就把規格全改掉,那舊設備全都不能用了,升級成本會非常高。保持相容,是工程設計上很重要的考量。

## Slide 3
無線區域網路:把線拿掉,用空氣傳
有線和無線最大的差別,就是「傳輸媒介」變成了空氣
WiFi (無線乙太網路)
由 IEEE 制定標準、WiFi 聯盟認證
用「存取點 (AP)」連到其他網路
涵蓋範圍較大(整個家、整層樓)
最常見的上網方式
藍牙 (Bluetooth)
連接「近距離」的設備
自發形成的隨意網路(微網路)
用於滑鼠、鍵盤、耳機、感測器
規模小,設備太多會打架
基礎網路運作原理
20 / 24
Notes: 講完有線,這頁看無線的區域網路。有線和無線最大的差別,就是「傳輸媒介」不一樣——有線用纜線,無線用的是空氣,訊號用廣播的方式傳出去。
無線區域網路有兩種主要技術,我用對比介紹。
左邊是 WiFi,也叫無線乙太網路。它由 IEEE 這個組織制定標準,並由 WiFi 聯盟認證。它透過「存取點」,也就是我們常說的 AP,連到其他網路。WiFi 的涵蓋範圍比較大,可以涵蓋整個家、整層樓,是我們最常見的上網方式。
右邊是藍牙。它的定位不太一樣,專門用來連接「近距離」的設備。它會自發形成一個小型的隨意網路,有時叫「微網路」。藍牙常用在滑鼠、鍵盤、耳機、感測器這些周邊設備。但要注意,藍牙的規模天生就小,如果同時有太多設備想連,就會打架、造成混亂。
簡單區分:WiFi 用來「上網」、範圍大;藍牙用來「連接周邊設備」、距離近。

## Slide 4
1 練習與複習
Q1. 資料鏈結層管的是哪一種通訊?
A. 端點到端點的整段旅程
✓ B. 相鄰節點之間的「節點對節點」傳遞
C. 應用程式之間的通訊
D. 使用者與伺服器之間
解析:上面三層管端點到端點,鏈結層只管「下一站怎麼走」——在相鄰節點(你的電腦→交換器→路由器)之間傳遞,像接力賽一段一段傳。
Q2. 乙太網路四代演進有什麼規律?
✓ A. 速度每一代成長十倍
B. 速度每一代減半
C. 每一代都改變訊框格式
D. 每一代都不能相容舊設備
解析:標準(10M)→快速(100M)→千兆(1G)→十千兆(10G),速度每代十倍。但盡量保持訊框格式與定址方式不變,確保新舊設備相容。
基礎網路運作原理
Notes: 練習與複習
1. 資料鏈結層管的是哪一種通訊?
答案: B. 相鄰節點之間的「節點對節點」傳遞
解析:上面三層管端點到端點,鏈結層只管「下一站怎麼走」——在相鄰節點(你的電腦→交換器→路由器)之間傳遞,像接力賽一段一段傳。
2. 乙太網路四代演進有什麼規律?
答案: A. 速度每一代成長十倍
解析:標準(10M)→快速(100M)→千兆(1G)→十千兆(10G),速度每代十倍。但盡量保持訊框格式與定址方式不變,確保新舊設備相容。

## Slide 5
連上網際網路的各種方式
從家裡到網際網路,有很多種「最後一哩」的連線技術
DSL
用電話線傳資料。ADSL 下載比上傳快,所以叫「非對稱」。
電纜網路
用第四台的同軸電纜上網,速度比 DSL 穩定。
WiMAX
DSL/電纜的無線版本,用無線方式連到網際網路。
蜂巢式網路
就是手機的 4G/5G,把地表分成一個個細胞基地台。
衛星網路
透過衛星通訊,讓偏遠地區也能上網,不需鋪線。
撥接(早期)
用數據機把資料調變成訊號,經電話線傳送(已少用)。
基礎網路運作原理
21 / 24
Notes: 這頁整理一下,我們從家裡要連上網際網路,有哪些不同的方式。這在網路術語裡常被叫做「最後一哩」的連線技術。
我介紹六種。
DSL,用電話線傳資料。其中最常見的 ADSL,下載速度比上傳快,所以叫「非對稱」——因為一般人下載的需求比上傳大很多。
電纜網路,用第四台的同軸電纜上網,速度比 DSL 穩定。
WiMAX,可以想成是 DSL 或電纜的無線版本,用無線方式連到網際網路。
蜂巢式網路,這個你最熟悉,就是手機的 4G、5G。它把地表分成一個個「細胞」基地台,你移動時會自動切換到最近的基地台。
衛星網路,透過衛星通訊,讓偏遠、沒有鋪線的地區也能上網,不需要投入巨資建設地面纜線。
最後是撥接,這是早期的方式,用數據機把資料調變成訊號,經電話線傳送,現在已經很少用了。數據機這個詞,其實是「調變器」加「解調變器」的合成字。

## Slide 6
實體層與傳輸媒介:0與1怎麼變成訊號
最底層的工作:把位元變成電磁訊號,再透過媒介送出去
實體層做的事: 電腦裡的資料是 0 和 1,無法直接丟進線材。實體層負責把這些位元「轉換成電氣訊號」,才能真正傳送。
導引式媒介(有線)
雙絞線: 兩條銅線互絞,最常見(網路線)
同軸電纜: 中心銅線+金屬屏蔽,抗干擾(第四台)
光纖: 用光傳資料,速度快、常用於骨幹
非導引式媒介(無線)
無線電波: 全向傳送,用於廣播、WiFi
微波: 直線單向,天線需對準(衛星、長途)
紅外線: 短距離、無法穿牆(舊式遙控器)
基礎網路運作原理
22 / 24
Notes: 這頁看最底層:實體層,以及它底下的傳輸媒介。
實體層做的事情很單純但很關鍵:電腦裡的資料是 0 和 1,這種位元沒辦法直接丟進線材裡傳送。實體層的工作,就是把這些位元「轉換成電氣訊號」,這樣才能真正送出去。
訊號送出去,要靠「傳輸媒介」。傳輸媒介分成兩大類。
左邊是導引式媒介,也就是有線的。有三種:雙絞線,兩條銅線互絞在一起,最常見,就是我們的網路線;同軸電纜,中心一條銅線加上外層金屬屏蔽,抗干擾能力好,第四台用的就是這個;光纖,用「光」來傳資料,速度快,常用在骨幹網路。
右邊是非導引式媒介,也就是無線的,靠電磁波在自由空間傳送。也有三種:無線電波,全向傳送,用於廣播和 WiFi;微波,直線單向傳送,天線必須對準,用於衛星和長途通訊;紅外線,短距離、而且無法穿牆,以前的遙控器用的就是它。
所以你看,不管網頁多複雜,最後都要回到這一層,把資料變成訊號,透過線材或空氣送出去。

## Slide 7
2 練習與複習
Q1. 關於實體層的工作,下列何者正確?
A. 決定資料走哪條路徑
✓ B. 把 0與1 的位元轉換成電氣訊號送出
C. 把網站名稱翻譯成 IP
D. 建立可靠的連線
解析:電腦裡的資料是 0 和 1,無法直接丟進線材。實體層負責把位元轉換成電氣訊號,才能透過線材或空氣真正傳送出去。
Q2. 下列哪一組屬於「導引式(有線)媒介」?
A. 無線電波、微波、紅外線
✓ B. 雙絞線、同軸電纜、光纖
C. WiFi、藍牙、衛星
D. 4G、5G、WiMAX
解析:導引式(有線):雙絞線(網路線)、同軸電纜(第四台)、光纖(骨幹)。非導引式(無線):無線電波、微波、紅外線,靠電磁波在空間傳送。
基礎網路運作原理
Notes: 練習與複習
1. 關於實體層的工作,下列何者正確?
答案: B. 把 0與1 的位元轉換成電氣訊號送出
解析:電腦裡的資料是 0 和 1,無法直接丟進線材。實體層負責把位元轉換成電氣訊號,才能透過線材或空氣真正傳送出去。
2. 下列哪一組屬於「導引式(有線)媒介」?
答案: B. 雙絞線、同軸電纜、光纖
解析:導引式(有線):雙絞線(網路線)、同軸電纜(第四台)、光纖(骨幹)。非導引式(無線):無線電波、微波、紅外線,靠電磁波在空間傳送。

## Slide 8
把全部串起來:一個網頁的完整旅程
當你輸入網址按下 Enter,五層協定如何接力完成這件事
應用層
DNS 把網址翻譯成 IP;HTTP 產生「我要這個網頁」的要求
傳輸層
TCP 建立可靠連線,用埠號標明送給瀏覽器;把要求切成資料段
網路層
IP 在資料包標上來源與目的位址;路由器決定走哪條路
鏈結層
在每一段相鄰節點間,把資料包裝成訊框、標上 MAC 位址傳遞
實體層
把訊框變成電氣訊號,透過網路線、光纖或 WiFi 真正送出去
到了對方伺服器,再由下往上一層層拆包;回傳網頁時,整個流程反過來再走一遍。
基礎網路運作原理
23 / 24
Notes: 到這裡,我們已經把五層都講完了。這頁是整堂課最重要的整合:我們把全部串起來,看一個網頁的完整旅程。
當你輸入網址、按下 Enter,這五層協定是怎麼接力完成這件事的?
應用層先動作:DNS 把你輸入的網址翻譯成 IP 位址,然後 HTTP 產生一個「我要這個網頁」的要求。
接著到傳輸層:TCP 建立一條可靠的連線,用埠號標明這是要送給瀏覽器的,並把要求切成一個個資料段。
再到網路層:IP 在每個資料包標上來源位址和目的位址,沿途的路由器負責決定走哪一條路。
然後到鏈結層:在每一段相鄰節點之間,把資料包裝成訊框、標上 MAC 位址,一站一站傳遞。
最後到實體層:把訊框變成電氣訊號,透過網路線、光纖、或 WiFi,真正送出去。
資料到了對方的伺服器,再由下往上一層一層拆包,還原成伺服器看得懂的要求。而伺服器回傳網頁給你時,整個流程會反過來再走一遍。
這就是你按下 Enter 後,那短短幾秒內發生的完整故事。

## Slide 9
總結
基礎網路運作原理,記住這四個核心觀念就夠了
網路是層層相連的
從 LAN 到 WAN 到網際網路,本質都是「設備互相通訊」,靠 ISP 層層相連
分層是核心思想
TCP/IP 五層各司其職,複雜的通訊被拆解成簡單的小任務,層層合作
位址讓資料找到路
IP 找到對的電腦、埠號找到對的程式、DNS 把名字翻成 IP
最後都變成訊號
不管網頁多複雜,最底層都是把 0與1 變成訊號,透過線材或空氣傳送
亞洲大學資訊發展處 ｜ 基礎網路運作原理
Notes: 我們做個總結。今天講了很多網路的名詞和概念,但如果你只記住四個核心觀念,這堂課的目的就達到了。
第一,網路是層層相連的。從區域網路 LAN,到廣域網路 WAN,到全球的網際網路,本質上都是「設備互相通訊」,靠 ISP 把這些網路層層串接起來。
第二,分層是核心思想。TCP/IP 的五層各司其職,把一件複雜的通訊任務,拆解成一個個簡單的小任務,再讓各層合作完成。理解分層,就理解了網路的骨架。
第三,位址讓資料找到路。IP 位址幫你找到對的電腦、埠號幫你找到對的程式、DNS 把好記的名字翻譯成電腦要的 IP。三種定址各有分工。
第四,最後都變成訊號。不管網頁多複雜、應用多花俏,到了最底層,都是把 0 和 1 變成電氣訊號,透過線材或空氣傳送出去。
希望今天這堂課,讓你下次上網按下 Enter 的時候,腦中能浮現這整個過程的畫面。網路不再是一個神祕的黑盒子,而是一套你能理解的、層層合作的精巧系統。謝謝大家。

## Slide 10
3 練習與複習
Q1. 當你輸入網址按下 Enter,五層協定接力的「第一步」通常是?
A. 實體層把訊號送出
✓ B. 應用層用 DNS 把網址翻成 IP、HTTP 產生要求
C. 網路層決定路徑
D. 鏈結層包成訊框
解析:流程由上往下:應用層先用 DNS 翻譯網址、HTTP 產生要求 → 傳輸層 TCP+埠號切資料段 → 網路層 IP+尋徑 → 鏈結層訊框+MAC → 實體層變訊號送出。
Q2. 這堂課的四大核心觀念,不包含下列哪一項?
A. 網路是層層相連的
B. 分層是核心思想
C. 位址讓資料找到路
✓ D. 網路速度越快越安全
解析:四大核心是:①網路層層相連(LAN→WAN→網際網路)②分層思想(TCP/IP五層)③位址定址(IP/埠號/DNS)④最後都變訊號。速度與安全無關。
基礎網路運作原理
Notes: 練習與複習
1. 當你輸入網址按下 Enter,五層協定接力的「第一步」通常是?
答案:B. 應用層用 DNS 把網址翻成 IP、HTTP 產生要求
解析:流程由上往下:應用層先用 DNS 翻譯網址、HTTP 產生要求 → 傳輸層 TCP+埠號切資料段 → 網路層 IP+尋徑 → 鏈結層訊框+MAC → 實體層變訊號送出。
2. 這堂課的四大核心觀念,不包含下列哪一項?
答案: D. 網路速度越快越安全
解析:四大核心是:①網路層層相連(LAN→WAN→網際網路)②分層思想(TCP/IP五層)③位址定址(IP/埠號/DNS)④最後都變訊號。速度與安全無關。